ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 26.

ЗАКОН ОМА. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:   1.Измеряемые сопротивления.

2.Вольтметр.

3.Амперметр.

4.Блок питания.

5.Соединительные провода.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ.

Если состояние проводника остается неизменным (не меняется его температура и так далее), то для каждого проводника существует зависимость между напряжением U, приложенным к концам проводника, и силой тока I в нем: I=f(U). Эта зависимость называется вольт - амперной характеристикой данного проводника.

Для многих проводников, в особенности для металлов, эта зависимость особенно проста – сила тока пропорциональна приложенному напряжению:

I=kU   				(1)

Этот закон носит название закона Ома.

Коэффициент пропорциональности k называется электропроводностью проводника, а величина, обратная электропроводности – электрическим сопротивлением. Если обозначить сопротивление через R, то

R=I/U				(2)

Электропроводность и сопротивление зависят от рода вещества проводника, от его геометрических размеров и формы, а также от состояния проводника.

Если несколько проводников соединить последовательно (рис. 1а) то его общее сопротивление будет равно сумме каждого сопротивления, то есть например для n проводников

Rобщ=R1+R2+...+Rn		(3)

Если несколько проводников соединены параллельно (рис. 1б), то общее сопротивление вычисляется по формуле:

1/Rобщ=Σ (1/Rn)			(4)

а                         				    б

Рисунок 1.

ИЗМЕРЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! СОБРАННУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

1) Собрать схему, показанную на рисунке 2, в качестве R использовать R1. При сборке схемы обращайте внимание на полярность блока питания и измеряемых приборов.

A

БП                          			      V

R

Рисунок 2.

Показать схему преподавателю после чего включить блок питания на 4,5 В. Записать показания амперметра и вольтметра. Переключить напряжение питания на следующее и снова записать показания приборов. По формуле (2) вычислить значения R1.

2) Повторить измерения  для сопротивлений R2, R3, R4.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

3) Измерить сопротивление параллельного соединения следующих проводников: а)R1+R2, б)R1+R2+R3, в)R1+R2+R3+R4. Сравните полученные данные с расчитанными по формуле (4).

4) Измерить сопротивление последовательного соединения следующих проводников: а)R1+R2, б)R1+R2+R3, в)R1+R2+R3+R4. Сравните полученные данные с расчитанными по формуле (3).

ЛИТЕРАТУРА

- С. Г. Калашников, Электричество.