ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 23.

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ПАРАМЕТРОВ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:   1.Полупроводниковый диод.

2.Вольтметр постоянного тока.

3.Амперметр постоянного тока.

4.Два реостата.

5.Блок питания.

6.Соединительные провода.

7.Переключатель полярности.

ВВЕДЕНИЕ.

Опытным путем было установлено, что во многих случаях контакт полупроводника с металлом, а также контакт двух полупроводников обладает свойством проводить ток преимущественно в одном направлении, что позволяет использовать p-n-переход в качестве выпрямителя переменного тока.

Рассмотрим работу полупроводникового выпрямителя(рисунок 1).

p                                         n

+ + + +      		 E’      - -       + +          		- - - -

+ + + +      		           - -       + +      			- - - -

+ + + +            	           - -       + +        			- - - -

+ + + +            	           - -       + +         		- - - -

l

Рисунок 1.

На границе контакта p-n-проводимостей происходит диффузия электронов, обозначенных знаком минус, в сторону полупроводника p-типа, а дырок, помеченных знаком плюс,- в сторону полупроводника n_типа. Тогда за границей раздела с дырочной стороны получится избыток электронов, а с электронной – избыток дырок. Наконец электронов и дырок в пограничном слое образуется так много, что электроны станут отталкивать стремящиеся перейти пограничный слой новые электроны, а дырки закроют путь движущимся к слою дыркам. Так создается двойной электрический слой толщиной l, препятствующий дальнейшему переходу электронов и дырок через границу раздела двух полупроводников. Этот двойной слой представляет собой потенциальный барьер повышенного сопротивления для носителей тока. Его называют запирающим слоем.

Такой барьер, или запирающий слой, электроны и дырки могут преодолеть только при высоких температурах или же с помощью приложенного к p-n-проводнику внешнего напряжения Е. Сконцентрированные в запирающем слое электроны и дырки создают свое электрическое поле Е’. Сопротивление запирающего слоя можно легко изменять с помощью внешнего электрического поля.

Пусть проводник n-типа подключен к отрицательному, а p-типа к положительному полюсам батареи (рисунок 2).

p                                               n

+ + + + + + + + +    E’     + +        - - - - - - - -

+ + + + + + + + +     - -    + +         - - - - - - - -

+ + + + + + + + +     - -    + +         - - - - - - - -

+ + + + + + + + +     - -    + +         - - - - - - - -

l

+         -

E

Рисунок 2.

Тогда под действием внешнего поля Е, противоположного полю Е’ запорного слоя , электроны и дырки будут перемещаться в противоположных направлениях. Сопротивление запорного слоя и его напряженность Е’ уменьшается, запирающий слой начинает исчезать. Через полупроводник в так называемом пропускном направлении пойдет ток.

Если к полупроводнику n-типа подключить положительный, а к p-типа – отрицательный полюса батареи (рисунок 3), то под действием внешнего поля E, совпадающего по направлению с полем E’, электроны и дырки будут перемещаться от границы раздела в разные стороны.

p                                               n

+ + 		- - - - - - - - - -   	   + + + + + + + + 	         - -

+ + 	        E’  - - - - - - - - -   	   + + + + + + + +  	         - -

+ + 		- - - - - - - - - -   	   + + + + + + + +   	         - -

+ + 		- - - - - - - - - -   	   + + + + + + + +  	         - -

l

+       -

E

Рисунок 3.

Толщина запирающего слоя, а следовательно, и его сопротивление начинает расти. Ток через контакт не пойдет или же он будет незначительным; такое направление называется непропускным.

При подведении к полупроводнику переменной разности потенциалов сопротивление запорного слоя будет то возрастать то убывать. В момент возрастания сопротивления ток через проводник не пойдет, а в момент исчезновения сопротивления ток станет значительным.

Современные полупроводниковые выпрямители (диоды) делают из высокоомных кристаллов кремния Si, германия Ge и других веществ, обладающих р-проводимостью. Такую проводимость создают введением примеси, например индия In, атомы которого имеют три валентных электрона. При замещении атома Ge атомомом In в решетке будут заполнены только три связи, одна связь останется незаполненной, то есть образуется дырка. Примесь вводят в незначительном количестве, например, на поверхность кристалла Ge помещают маленький кристаллик In. При температуре 5000 In расплавляется на поверхности Ge, атомы In диффундируют в область кристалла Ge, изменяя n-проводимость небольшого его слоя на р-проводимость (рис. 4,а). Охлажденная капля In служит контактом с дырочным слоем (анодом), к нему присоединяют положительный полюс. Электрод Э, соприкасающийся с Ge (катод), делают из свинца или олова. К нему присоединяют отрицательный полюс. На схемах полупроводниковые диоды обозначают, как показано на рисунке 4,б.

Ge

In

n

p                		        +     		  -

Э

б                               					    а

Рисунок 4.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.

ВНИМАНИЕ! СОБРАННУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

1) Снятие вольт - амперной характеристики полупроводникового диода. Соберите схему показанную на рисунке 5. При сборке обратите внимание на соответствие полярностей блока питания, вольтметра и амперметра. Покажите схему преподавателю. Включите блок питания, установите на нем напряжение 4,5 Вольт. Ползунки R1 и R2 поставьте в положение, при котором напряжение, показываемое вольтметром равно нулю. Переключателем полярности К замкните цепь в пропускном направлении. Установите переключатель миллиамперметра на шкалу 100 мА, Поворачивая движки потенциометров R1 и R2, меняют напряжение до значения    1 В с шагом 0,02 В, отмечая сответствующие значения тока.

Уменьшают напряжение до нуля, ключом К замыкают цепь в обратном направлении тока, и переключают миллиамперметр на шкалу 0,1 мА. Изменяя, как и в первом случае, напряжение через равные интервалы, отмечают соответствующие значения обратного тока.

мА

R2               R1

4,5В                                 						   К                    Д

V

Рисунок 5.

По полученным значениям тока в пропускном и обратном направлениях и величине и полярности приложенного напряжения строят вольт-амперную характеристику полупроводника.

Снимите вольт-амперную характеристику три раза и определите  ее усредненное значение а также погрешность.

2) Определение параметров полупроводникового диода.

По прямолинейному участку вольт-амперной характеристики  (рис.6)

I,мА

+ΔI

-ΔU			       +ΔU

U,B

-ΔI

Рисунок 6.

определяют динамическое прямое и обратное сопротивление диода как приращение напряжения ΔU к приращению тока ΔI:

Rпр = ΔUпр/ΔIпр ;        Rоб = ΔUоб/ΔIоб;

а также коэффициент выпрямления диода

K = ΔIпр/ΔIоб

при │ΔU│пр = │ΔU│об

Результаты эксперимента и расчетные величины заносят в таблицу.

ЛИТЕРАТУРА.

С. Г. Калашников, “Электричество”