ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 25.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:    1.Нагреватель.

2.Амперметр.

3.Вольтметр.

4.Калориметр.

5.Весы.

6.Разновесы.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ.

При протекании постоянного тока в цепи проводника вся энергия тока полностью превращается в теплоту. Величина, численно равная количеству теплоты, полученному за счет единицы электрической энергии, называется тепловым эквивалентом электрической энергии.

Если обозначить через W электрическую энергию, превратившуюся в теплоту, и через Q количество полученной при этом теплоты, то

Q=AW					(1)

Где А – искомый тепловой эквивалент. Определение этой величины и является целью работы.

Для определения теплового эквивалента применяют следующую установку.

V     	          A

Т

БЛОК ПИТАНИЯ

Калориметр

Установка состоит из бытового нагревателя, подключенного к блоку постоянного тока и опущенного в калориметр с водой, включенного последовательно с нагревателем амперметра и включенного параллельно с нагревателем вольтметра и термометра Т.

Энергия, выделяемая в спирали, равна

W = UIt			(2)

где U – напряжение на концах нагревателя, I – ток в цепи, t – время протекания тока.

Количество теплоты Q можно считать равным количеству теплоты, полученной водой и калориметром, пренебрегая потерями на теплоотдачу в окружающую среду.

Тогда

Q = (t1-t2)(C1m1+C2m2)			(3)

где  t1 – начальная температура воды,

t2 – конечная температура воды,

C1 – удельная теплоемкость воды,

C2 – удельная теплоемкость калориметра,

m1 – масса воды,

m2 – масса калориметра.

Из формул (1), (2) и (3) можно определить искомый эквивалент

А = ((t1-t2)(C1m1+C2m2))/UIt			(4)

ИЗМЕРЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! СОБРАННУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

Взвешивают калориметр. Наливают в него воду и повторным взвешиванием определяют массу воды.

Включают блок питания без нагревателя, устанавливают по вольтметру выходное напряжение около 25 В и выключают блок питания. Опускают в калориметр нагреватель и термометр, подключают нагреватель к клеммам  блока питания. Показывают готовую к работе установку преподавателю. Записывают показаную термометром начальную температуру воды t1. Включают блок питания, запускают секундомер и записывают показания амперметра и вольтметра. После того как температура воды поднимется приблизительно на 200 останавливают секундомер,  и записывают показанную на этот момент температуру t2, после чего выключают блок питания . Учитывая известные значения удельных теплоемкостей воды и алюминия (из которого сделан калориметр), а также массы воды и колориметра определяют по формуле (4) значение теплового эквивалента электрической энергии.

Повторить эксперимент три раза и определить среднее значение и погрешность.

Удельная теплоемкость воды С1 = 4,18 кДж/(кг К)

Удельная теплоемкость алюминия С2 =      кДж/(кг К)