ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 97.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ.

Оборудование:	1. Динамометр.

2. Измерительный сосуд с жидкостью.

3. Исследуемое тело.

Описание работы:

Согласно закону Архимеда на погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила FA, равная весу mg вытесненной жидкости:

FA =  mg.			(1)

Если тело плавает, то архимедова сила FA равна весу P тела (условие плавание тел):

FA = P.

Для сравнения архимедовой силы с весом тела нужно измерить вес тела P с помощью динамометра и вычислить архимедову силу FA. архимедова сила FA определяется по  формуле:

FA = mg =((Vg		(2),

где ( - плотность воды (( = 1000 кг/м3), (V - объем вытесненной  телом  воды, g - ускорение   свободного   падения (g = 9,81 м/с2).

Объем (V вытесненной воды можно измерить с помощью измерительного цилиндра как разность уровня воды при погружении в него исследуемого тела и без тела.

Архимедову силу FA, действующего на тело, тонущее в воде, можно найти,  измерив с помощью динамометра вес тела P в воздухе и силу P1, удерживающую тело в равновесии при погружении его в воду:

P = FA + P1, FA = P - P1.

Задание I:

1. Измерьте вес P деревянного цилиндра с помощью динамометра.

2. Опустите деревянный цилиндр в измерительный цилиндр и измерьте с помощью объем  (V вытесненной жидкости при плавании деревянного цилиндра в воде.

3. Вычислите значение архимедовой силы FA. Сравните значение веса P деревянного цилиндра и архимедовой силы.

Сравните расчетное и экспериментальное значения архимедовой силы.

Задание II:

1. Измерьте вес металлического цилиндра с помощью динамометра.

2. Измерьте силу P1, действующую на крючок динамометра при полном погружении металлического цилиндра в воду. Вычислить разность P - P1.

3. Определите с помощью измерительного цилиндра объем (V вытесненной воды при погружении в воду металлического цилиндра.

4. Вычислите значение архимедовой силы, действующей на металлический цилиндр. Сравните значение архимедовой силы с разностью P - P1.

Результаты измерений и вычислений запишите в отчетную таблицу.