ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 913.

ТЕПЛООТДАЧА НАГРЕТЫХ ТЕЛ.

Оборудование:	1. Калориметр.

2. Термометр.

3. Алюминиевое тело.

Описание работы.

Пусть тело, например, стеклянная колба с водой, нагретой до некоторой температуры, находится в помещении, температура которого ниже температуры тела. Остывая, тело теряет энергию, отдавая ее воздуху помещения и подставке. Согласно закону теплоотдачи Ньютона, количество теплоты, теряемое телом в единицу времени, прямо пропорционально разности температур тела и воздуха.

Закон Ньютона записывается так:

Q = k(t - tк) ((			(1)

где	Q    -	количество теплоты, теряемое телом,

k    -	коэффициент теплоотдачи, численно равный количеству теплоты, теряемой телом за 1 минуту, отнесенной к разности температур между телом и окружающей средой,

t    -	температура нагретого тела,

tк  - 	температура воздуха в помещении, время, в течение которого тело потеряло количество 	теплоты, равное Q.

(( -  время, в течение которого тело потеряло это количество теплоты.

Построим график зависимости температуры от времени.

Рисунок 1.

Возьмем на нем две точки /1/ и /2/ на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, чтобы участок /1/ - /2/ графика был бы близок к прямой. На участке  /1/ - /2/ тело потеряло количество теплоты

Q = (c1m1 + c2m2)(t1 - t2)		(2)

где	m1    -	 масса сосуда,

m2    -	 масса воды,

с1     -	удельная теплоемкость  сосуда    (для     алюминия       				с1 = 0,21 кал/г град ),

с2     -	удельная теплоемкость воды (равна 1 кал/г град ),

t1      -	 температура тела в момент времени (точка /1/ на 					графике),

t2      -	температура тела в момент времени       (точка /2/ на 				графике).

Так как в формулах (1) и (2) левые части одинаковы, то приравниваем правые их части, тогда получим для коэффициента теплоотдачи следующее выражение:

k = ((c1m1 + c2m2)(t1 - t2))/(tср – tк) ((		(3)

где	tср = (t1 + t2) / 2  - среднее арифметическое температур t1 и t2.

ЗАДАНИЕ 1.	Взвесить пустой алюминиевый сосуд. Налить в него нагретую до некоторой температуры воду, вставить термометр и построить график зависимости температуры сосуда с водой от времени, в течение которого оно остывает (время отсчитывать через каждые две минуты). После этого определить массу воды.

ЗАДАНИЕ 2.	 По построенному графику найти коэффициент теплоотдачи тела на нескольких /2/ - /3/ участках температур.

ЗАДАНИЕ 3.	Положите в пустой сосуд алюминиевое тело известной массы, налейте горячей воды и повторите задания 1 и 2. Теперь масса m1 - масса сосуда и тела.